ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Инфрачервен RGB-контролер с 6 бутона

Инфрачервеният контролер е специално създаден за настройка на RGB светодиодни осветителни тела. Формата и дизайнът му са изключително удобни и правят използването RGB продукти у дома лесно и просто.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Работна температура: -20  ͦ÷ 60  ͦС		Захранване: DC12V, DC24V

Размери: L89*W70*H28mm			Размер на опаковката:	L160*W95*H51mm

Нетно тегло: 150г					Тара: 35г

Начин на свързване: общ анод		Максимална консумация: 4А на цвят.

НАЧИН НА РАБОТА:

Уредът Ви дава възможност да го управлявате от панела или чрез дистанционното управление, включено в комплекта. Описание на функциите на бутоните:

On/Off – Включване/изключване на уреда		Brightness  +  : Увеличава силата на светене

Brightness   - : Намалява силата на светене		Speed  +  : Увеличава скоростта, с която се сменят цветовете

Speed  -  : Намалява скоростта, с която се сменят цветовете

Mode: С Всяко натискане се променя стилът на светене. Вариантите са описани в следната таблица:

| № | Стил на светене | Забележка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статично червено | Силата на светене СЕ регулира. Скоростта НЕ СЕ регулира. |
| 2 | Статично синьо |  |
| 3 | Статично розово |  |
| 4 | Статично зелено |  |
| 5 | Статично жълто |  |
| 6 | Статично аква |  |
| 7 | Статично бяло |  |
| 8 | Бързо преминаване през 3 цвята | Силата на светене СЕ регулира. Скоростта СЕ регулира. |
| 9 | Бързо преминаване през 7 цвята |  |
| 10 | Плавно преминаване през 3 цвята | Силата на светене НЕ СЕ регулира. Скоростта НЕ СЕ регулира. |
| 11 | Плавно преминаване през 7 цвята |  |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- напрежение ще повреди уреда.

- Четирите проводника от изхода на контролера не трябва да се свързват погрешно. В противен случай това ще доведе до късо съединение.

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ:

# Text boxes

On/Off

mode

Brightness

Speed

B